# Республика Татарстан                                                                   Татарстан    Республикасы

Исполнительный комитет                                               БӨгелмӘ  муниципаль районы

муниципального образования                                                 муниципаль берәмлеге

«Староисаковское сельское поселение»                          «Иске  Исаково авыл җирлеге»

Бугульминского муниципального района                                 башкарма комитеты

Постановление                                                         Карар

25 марта 2015 г.                                                                                   № 2

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Староисаковского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05 09.2013 г. N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Староисаковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Староисаковского сельского поселения Бугульминского муниципального района РТ.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель исполнительного комитета

Староисаковского  сельского поселения                                         А.И.Елисеева

Приложение1

к постановлению

Исполнительного комитета

Староисаковского сельского поселения

Бугульминского муниципального района

от 25.03.2015г. № 2

Содержание

1. Введение. Цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения	2

2. Общая характеристика муниципального образования	4

3. Существующее состояние систем водоснабжения поселения	6

Поверхностные воды

4. Климатическая характеристика

5. Общая оценка состояния водоснабжения, существующие технические и технологические проблемы	14

6.Зоны санитарной охраны

6.1. Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения

- режим использования зон санитарной охраны источников водоснабжения…………………17

6.2. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	19

7. Баланс водоснабжения и потребления воды	20

8. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	22

9.оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения ……………………………………………………………  25

10.Целевые показатели  развития централизованных систем водоснабжения …………………….27

11.Существующее положение  в сфере водоотведения поселения………………………………………. 28

- состояние поверхностных вод…………………………………………………………………………………………….28

12. Балансы сточных вод в системе водоотведения	30

13. Прогноз объема сточных вод……………………………………………………………………………………………….30

14. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения……………………………  30

15.Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения………………………………….31

16. Картографические материалы……………………………………………………………………………………………31

# 1. Введение. Цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения муниципального образования.

Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются в соответствии с документами территориального планирования, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения муниципального образования.

Схемы водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов утверждаются органами местного самоуправления. Утверждение инвестиционной программы без утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения не допускается.

Схема водоснабжения и водоотведения Староисаковского сельского поселения Бугульминского муниципального района Республики Татарстан (далее — Схема) выполнена в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 5.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» на период до 2025 года.

Перечень нормативных документов, использованных при подготовке Схемы:

Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральный закон Российской Федерации от 7.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий. К целям также относятся:

- обеспечение населения чистой питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-эпидемиологическим правилам, а также требованиям гигиенических нормативов;

- достижение надежности и ресурсной эффективности систем водоснабжения и водоотведения;

- минимизация негативного воздействия на окружающую среду;

- защита водных ресурсов от антропогенного воздействия;

- привлечение финансовых ресурсов, в том числе кредитных.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

- повысить обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения и водоотведения;

- обеспечить качество питьевой воды и ее положительное влияние на здоровье населения;

- разработать и ввести в эксплуатацию резервные артезианские источники;

- снизить вторичное загрязнение при передаче питьевой воды;

- развивать системы водоснабжения с внедрением современных технологий;

- обеспечить рациональное водопользование и снижение объема потерь питьевой воды;

- использовать инвестиционные проекты государственно-частного партнерства и кредитного финансирования для привлечения внебюджетных средств;

- определение необходимости и объемов участия средств бюджетов различных уровней.

В настоящей Схеме используются следующие термины и определения:

технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

# 2. Общая характеристика муниципального образования

# Староисаковское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 18-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Бугульминский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе». В состав Староисаковского сельского поселения в соответствии с этим законом входят: село Старое Исаково (административный центр), деревня Анненково, деревня Бакирово, деревня Новое Исаково и деревня Сугушла Поселение расположено на юго–востоке Республики Татарстан, на юго-востоке Бугульминского муниципального района. Староисаковское сельское поселение граничит на севере и северо-востоке и востоке с Крым-Сарайским сельским поселением Бавлинского муниципального района, на юге с Наратлинским сельским поселением, на юго-западе и западе со Спасским сельским поселением, на крайнем западе с Малобугульминским сельским поселением, на северо-западе с Восточным сельским поселением Бугульминского муниципального района.

Село Старое Исаково основано в 1-ой половине 18 века в 20 км к юго-востоку от г. Бугульма в бассейне р.Зай (правый приток реки Степной Зай). Деревня Анненково основана также в 1-ой половине 18 века в 15 км к юго-востоку от г. Бугульма. Деревня Бакирово основана в 1-ой половине 19 века в 24 км к юго-востоку от г. Бугульма на реке Зябейка. Деревня Новое Исаково основана в 1-ой половине 19 века в 22 км к юго-востоку от г.Бугульма. Деревня Сугушла основана в 1927 году в 21 км к юго-востоку от г.Бугульма на автомобильной дороге Казань - Оренбург.

Общая площадь Староисаковского сельского поселения составляет 5315,5 га в т.ч. площадь населенных пунктов 177 га, из них: с.Старое Исаково - 68 га, д.Анненково - 22 га, д.Бакирово - 29 га, д.Новое Исаково - 24 га, д.Сугушла - 34 га.

# К особенностям экономико-географического положения следует отнести небольшую отдаленность поселения от районного центра – г.Бугульма (расстояние от центра поселения с.Старое Исаково до г.Бугульмы составляет 20 км), прохождение по

территории поселения автодороги федерального значения Казань – Бугульма – Бавлы, интенсивную добычу нефти во всем рассматриваемом регионе, в том числе на территории поселения, обусловленную этой добычей развитую транспортную и энергетическую инфраструктуру.

# Орган исполнительной власти,ответственный за обеспечение водоснабжением и водоотведением поселения -  Исполнительный комитет Староисаковского сельского поселения, адрес: 423211 РТ Бугульминский район, с. Старое Исаково, ул. Советская 46. Телефон (885594) 58644

.Обслуживающая организация по водообеспечению и водоотведению  Староисаковского сельского поселения –ООО «Бугульма-Водоканал», адрес: 423221,РТ., г. Бугульма, ул. Ворошилова, д. 10

# Документы территориального планирования, действующие на территории поселения-  Генеральный план Староисаковского сельского поселения Бугульминского муниципального района, утвержлен решением №  3                        19 Сессии Совета Староисаковского сельского поселения от  18.12.2012г.                  .

# 3. Существующее состояние систем водоснабжения поселения

Бугульминский район является одним из лидеров среди муниципальных районов Республики Татарстан по добыче пресных подземных вод. Подземные воды района используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, для сельскохозяйственного, производственно-технического водоснабжения, орошения, поддержания пластового давления в нефтяных скважинах, прочих нужд.

Пресные подземные воды

В Староисаковском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно – питьевого водоснабжения , обеспечивающая нужды населения и прочих потребителей. ООО  «Бугульма - Водоканал» является балансодержателем  водопроводной системы и предоставляет весь спектр услуг водоснабжения потребителям поселения - жителям, а также организациям поселения. Кроме того в качестве источников питьевого водоснабжения в поселении используются родники (собственник Исполнительный комитет Староисаковского СП)  и водозаборная  скважина для питья животным (собственник ООО «Бугульминская продовольственная корпорация». ООО «Бугульма-Водоканал» забор воды осуществляет из подземного источника «Родничный», из скважин через глубинные насосы различной мощности., затем вода по водопроводам  самотеком и насосом  распределяется по пяти населенным пунктам и потребителям-организациям.                                                                                                    таблица 1.

| населенный пункт | Наличие скважины | Наличие благоустроенных родников | Ротяженность водопрводных сетей Км. | Наличие уличных колонок. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Старое Исаково |  | 1 | 12 | 3 |
| Сугушла Д. Новое Исаково Д.Анненково Д. Бакирово | 1 скважина | 1 | 5 5 6 6 | 1 1 1 1 |

Недостаток воды по Староисаковскому сельскому поселению не ощущается. Водопроводные сети из полизтилен- стальных труб диаметром 100мм. Износ сетей составляет в среднем 60%. Аварийность на сетях водоснабжения  составляет в среднем один раз в месяц.

Староисаковское сельское поселение Бугульминского муниципального района расположено в Восточном Закамье, на Бугульминско-Белебеевском возвышенном плато с высоким эрозионным расчленением, уклоном территории с северо-запада на юго-восток и абсолютными отметками 129,2-313,2 м.

В геоморфологическом отношении территория Староисаковского сельского поселения расположена в пределах склонов и пойм долин рек Зябейка и Бобровка. Долины рек имеют асимметричное строение. Левый склон крутой, высокий, правый – выположенный. В силу данного обстоятельства на территории рассматриваемого сельского поселения отчётливо выражены три основные рельефные формы: приподнятая часть возвышенности, склоновые формы и пониженные равнинные территории, приуроченные к речным долинам.

Возвышенные территории расположены на водораздельных территориях рр. Зябейка и Бобровка. Максимальные высоты отмечаются в северо-западной части территории на границе с Малобугульминским сельским поселением (313,2 м), а минимальные - в юго-восточной части на границе с Наратлинским сельским поселением (129,2 м).

Минимальные уклоны (до 10) характерны для плато поверхностей выравнивания и пойменных участков. Большое количество склонов имеет крутизну 2-40. Крутосклоны отмечаются повсеместно вдоль левобережья водотоков,  уклоны достигают 35-400.

К западной границе Староисаковского поселения приурочено Баряшевское месторождение подземных вод, относящееся к Бугульминской группе месторождений.

Согласно "Перечня бассейнов подземных вод территории России для ведения водного кадастра" исследуемый район относится к Камско-Вятскому артезианскому бассейну.

В целом, гидрогеологический разрез представляет собой многопластовую гидравлически связанную систему, с чередованием проницаемых и слабопроницаемых слоев.

Режим движения подземных вод безнапорно-напорный: на водоразделах безнапорная нисходящая фильтрация, в долинах рек - напорная  восходящая.

Направление движения подземных вод верхних водоносных горизонтов определяется направлением падения пластов, что подтверждается наличием родниковой разгрузки именно вщенных бортах моноклиналей.

Для терригенного разреза характерна сильная фациальная изменчивость, которая отражается на изменении фильтрационных свойств водовмещающих пород с аномальными значениями в зонах тектонических нарушений, что в свою очередь, определяет тип проницаемости как трещинно-поровый.

В целом на рассматриваемой территории выявлены следующие гидрогеологические подразделения:

- водоносный верхнечетвертично-современный аллювиальный горизонт (aQIII-IV)

- слабоводоносный (локально водоносный) акчагыльский комплекс  (N23а)

- проницаемая (слабопроницаемая) локально водоносная аманакская карбонатно-терригенная свита (P2am)

- проницаемый (слабопроницаемый) локально водоносный (слабоводоносный) большекинельский терригенный комплекс (P2bk)

- водоносный (слабоводоносный) cокский терригенный  комплекс (P2sks)

- водоносная верхнеказанская карбонатно-терригенная свита (P2kz2)

- водоупорный локально-водоносный верхнеказанский (белебеевский) терригенный комплекс (P2kz2)

- водоносный (слабоводоносный) нижнеказанский (камышлинская и барбашинская толщи) терригенный комплекс (P2kms-brb)

- водоупорный локально водоносный (слабоводоносный) нижнеказанский (бугульминская толща) терригенный комплекс (P2bg)

- водоносный (слабоводоносный) шешминский терригенный комплекс (P2ss) совместно с нижнеказанским (бугульминская толща) терригенным водоносным (слабоводоносным) комплексом (P2bg).

В качестве источников питьевого водоснабжения для рассматриваемой территории преимущественно используются воды верхнеказанского терригенного комплекса Р2kz2 путем каптажа проницаемых отложений колодцами и одиночными скважинами. Вышележащим является водоносный (слабоводоносный) cокский терригенный  комплекс (P2sks), а подстилается горизонт водоносным (слабоводоносным) нижнеказанским терригенным комплексом (P2kms-brb). Ниже представлена характеристика указанных горизонтов.

Водоносный (слабоводоносный) сокский терригенный комплекс (P2sks) приурочен к сокской свите нижнеуржумского подгоризонта.

Отложения свиты приурочены к наиболее возвышенным водораздельным участкам. Водовмещающие породы представлены многочисленными прослоями песчаников, мергелей и известняков. Высокое положение в разрезе и частое чередование проницаемых прослоев предопределили безнапорный режим движения подземных вод свиты. Питание свиты счет атмосферных осадков, разгрузка – посредством родников и перетеканием в нижележащую верхнеказанскую карбонатно-терригенную свиту.

В центральных частях водоразделов статические уровни находятся на абсолютных отметках 310 - 313 м, по контурам выклинивания (отметки выходов родников) на отметках 250 -270 м.

Водоносная верхнеказанская карбонатно-терригенная свита (P2kz2) приурочена к континентальным красноцветным отложениям верхнеказанского подъяруса. Водовмещающие породы представлены двумя - тремя прослоями известняков и приурочены к средней и верхней части верхнеказанского подъяруса.

Питание свиты осуществляется за счет инфильтрации и перетекания из вышележащего уржумского водоносного комплекса, разгрузка - в родники и водотоки, а также перетеканием в подстилающий нижнеказанский водоносный комплекс. Мощность свиты составляет 30-50 м

Режим движения вод напорно-безнапорный, статические уровни на водоразделах на отметках 290 – 295 м, по контурам выклинивания (отметки выходов родников) 220 – 240 м. Направление движения воды - к родникам, ручьям и к р. Зай.

Дебиты родников варьируют от 1-2 до 30 - 50 л/сек, удельные дебиты скважин 0.2 - 0.8 л/сек×м, водопроводимость 30 - 400 м2/сут, коэффициент фильтрации 1.3 - 23 м/сут. Вода по качеству пресная, по составу гидрокарбонатная магниево-кальциевая, с минерализацией 0.4-0.7 г/л и общей жесткостью 5-7 ммоль/дм3. Используется населением путем каптажа родников и водозаборных  скважин.

Водоносный (слабоводоносный) нижнеказанский (камышлинская и барбашинская толщи) терригенный комплекс (Р2кms-brb) приурочен к камышлинскому и барбашинскому горизонтам нижнеказанского подъяруса, распространен повсеместно.

Водовмещающие породы представлены прослоями известняков, мергелей и песчаников. Питание комплекса осуществляется за счет перетекания из вышележащих горизонтов, разгрузка идет в p.p. Степной Зай, Дымку, Зай, перетекание  – в нижележащие водоносные горизонты. Режим движения вод безнапорно - напорный, статические уровни на водоразделах на отметках 250 м, в зонах разгрузки 170 - 210 м.

Фильтрационные характеристики комплекса очень неоднородны, коэффициенты фильтрации изменяются в пределах 3 - 150 м/сут., водопроводимость изменяется от сотен м /сут до 10000 м/сут. Наиболее высокие значения получены при опробовании скважин, пробуренных на приречных участках, т.е. в зонах тектонических нарушений.

Вода нижнеказанского водоносного комплекса по качеству пресная, по составу гидрокарбонатная магниево-кальциевая с минерализацией 0,5 – 0,7 г/л и общей жесткостью 5-7 ммоль/дм. Мощность комплекса изменяется от 50 до 80 м, в целом увеличиваясь в западном направлении. Нижнеказанский водоносный комплекс, как объект перспективного водоснабжения, представляет наибольший интерес (Проект зон санитарной охраны…, 2007).

### . Поверхностные воды

Гидрографическую сеть Староисаковского сельского поселения образуют реки Бобровка и Зябейка – левые притоки р. Дымки, их безымянные притоки и несколько прудов. Река Дымка протекает вдоль юго-восточной границы поселения.

Река Бобровка берет свое начало в д. Анненково и протекает по центру рассматриваемой территории в направлении северо-запад – юго-восток на протяжении 13,8 км и впадает в р. Дымку у восточной границы поселения.

Бобровка имеет 4 правых притока, первый из которых вытекает из д. Алга, протекает по территории Староисаковского сельского поселения с запада на восток, местами пересыхая (участок  водотока длиной 1,8 км), и впадает в Староисаковский пруд. Длина безымянного притока - около 7 км.

Исток второго притока, длиной 2,2 км, расположен в д. Сугушла. Водоток протекает с юго-запада на северо-восток.

Третий приток сливается с р. Бобровкой в 500 м вниз по течению после д. Новое Исаково. Длина его составляет около 1,5 км, водоток пересыхающий.

Четвертый приток, беря свое начало в лесном массиве у южной границы поселения, проходит вдоль юго-восточной границы на протяжении 3 км.

Река Зябейка протекает вдоль северо-восточной границы поселения на протяжении 11,7 км (общая длина 15 км). Исток реки расположен в д. Б.Покровка. Водосборная площадь реки составляет 54 км2.

На территории рассматриваемого поселения в р. Зябейку впадает два притока. Правый приток, длиной 1,5 км, впадает в реку на расстоянии 1 км от северо-западной границы поселения. Водоток пересыхающий. Левый приток, длиной 2,6 км, протекает по дну оврага у северной границы поселения и впадает в реку в 1,5 км вверх по течению от д. Бакирово.

Как уже говорилось выше, юго-восточная граница сельского поселения проходит вдоль р. Дымка.

Река Дымка - левый приток реки Ик, длина которой составляет 85,7 км, площадь водосбора - 1,1 тыс. км2. Река протекает по Бугульминской возвышенности, наклонённой с запада на восток. Долина реки в верховье каньонообразная, глубокая и узкая, ниже она расширяется, превращаясь в резко асимметричную. Исток реки расположен к северу от с. Андреевка. Ширина реки, глубина, скорость течения незначительны. Дымка принимает 28 притоков. Средний многолетний слой годового стока составляет 115 мм. Слой стока половодья - 70-80 мм. Расход межени в устье - 1,8 м3/с. Река маловодна. Вода в реке  гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевая. Река имеет хозяйственное и культурно-бытовое значение (Государственный реестр, 2007 Весенний ледоход рек продолжается 3-5 дней. Половодье продолжается в среднем 30 дней, максимальная продолжительность - 46 дней. В период весеннего половодья происходит затопление поймы. Летне-осенняя межень начинается с первых чисел июня и продолжается в среднем до ноября. Уровни в период межени колеблются в пределах 40-50 см от ежегодных дождевых паводков. Продолжительность дождевых паводков составляет от 2 до 10 дней. Самые низкие уровни бывают в июле-августе. Зимняя межень устойчивая и примерно равна летней.

Зимний режим на реках района начинается с образования ледовых явлений – заберегов, сала, в среднем 3-4/XI. Осеннего ледохода на реках не бывает. Ледостав на реках устанавливается в среднем 11-20/XI и продолжается 144 – 155 дней. Начало весеннего ледохода - 10-15/IV. Продолжительность ледохода составляет от 2 до 10 дней. Средняя продолжительность периода с ледовыми явлениями 160 - 165 дней. Наибольшая  толщина  льда  на  реках  наблюдается  в  конце  зимы,  т.е.  в марте (в 1950 г. составила на р. Дымке 138 см).

Питание рек осуществляется, преимущественно, за счет пресных гидрокарбонатных кальциево-магниевых и магниево-кальциевых подземных вод, чем и определяется химический состав поверхностных водных объектов. Сведения о содержании химических веществ в подземных водах представлены в таблице 2.6.1.

Концентрация сульфат-ионов растет вместе с концентрацией ионов кальция. Это указывает, что их источником является растворение гипса, не осложненное другими процессами.

Содержание химических веществ в подземных водах

| Показатель | Единица измерения | ПДК, не более | Содержание | Кол-во проб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |  |
| Неорганические вещества |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,5 | <0,0001 | 0,16 | 4 |
| Аммиак | мг/дм3 | 1,5 | 0,0 | <0,1 | 7 |
| Барий | мг/дм3 | 0,7 | 0,037 | 0,13 | 3 |
| Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | <0,000001 | <0,00005 | 4 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 0,0036 | <0,05 | 4 |
| Бром | мг/дм3 | 0,2 | 0,01 | 0,05 | 3 |
| Ванадий | мг/дм3 | 0,1 | 0,015 | 1 |
| Висмут | мг/дм3 | 0,1 |  |  |  |
| Вольфрам | мг/дм3 | 0,05 | <0,02 | 1 |
| Гидрокарбонат | мг/дм3 | - | 234,2 | 1 |
| Европий | мг/дм3 | 0,3 |  |  |  |
| Железо | мг/дм3 | 0,3 | 0,014 | 0,28 | 10 |
| Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | <0,000002 | <0,0001 | 4 |
| Калий | мг/дм3 | - | 3,4 | 1 |
| Кальций | мг/дм3 | - | 44,5 | 1 |
| Кобальт | мг/дм3 | 0,1 | <0,00005 | <0,01 | 4 |
| Кремний | мг/дм3 | 10,0 | 7,6 | 12,2 | 10 |
| Литий | мг/дм3 | 0,03 | <0,01 | 1 |
| Магний | мг/дм3 | 50 | 24,1 | 1 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,0033 | 0,01 | 4 |
| Медь | мг/дм3 | 1,0 | 0,005 | 0,013 | 4 |
| Молибден | мг/дм3 | 0,25 | <0,000005 | <0,01 | 4 |
| Мышьяк | мг/дм3 | 0,01 | <0,000002 | <0,005 | 4 |
| Натрий | мг/дм3 | 200 | 16,2 | 1 |
| Никель | мг/дм3 | 0,02 | 0,001 | <0,01 | 4 |
| Ниобий | мг/дм3 | 0,01 |  |  |  |
| Нитраты | мг/дм3 | 45,0 | 3,5 | 71,3 | 10 |
| Нитриты | мг/дм3 | 3,0 | <0,003 | 0,016 | 7 |
| Ртуть | мг/дм3 | 0,0005 | <0,000002 | 0,00044 | 4 |
| Рубидий | мг/дм3 | 0,1 | <0,01 | 1 |
| Самарий | мг/дм3 | 0,024 |  |  |  |
| Свинец | мг/дм3 | 0,03 | <0,00001 | 0,002 | 4 |
| Селен | мг/дм3 | 0,01 | <0,000005 | <0,0002 | 4 |
| Серебро | мг/дм3 | 0,05 | <0,005 | 1 |
| Сероводород | мг/дм3 | 0,003 |  |  |  |
| Стронций+2 | мг/дм3 | 7,0 | 0,12 | 0,202 | 4 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 7,8 | 51,5 | 10 |
| Сурьма | мг/дм3 | 0,005 |  |  |  |
| Таллий | мг/дм3 | 0,0001 |  |  |  |
| Теллур | мг/дм3 | 0,01 |  |  |  |
| Фосфор | мг/дм3 | 0,0001 |  |  |  |
| Фтор | мг/дм3 | 1,5 | <0,1 | 0,16 | 4 |
| Хлориды | мг/дм3 | 350 | 9,9 | 43,7 | 10 |
| Хром+6 | мг/дм3 | 0,05 | <0,005 | <0,02 | 4 |
| Цианиды | мг/дм3 | 0,035 | <0,005 | <0,01 | 4 |
| Цинк | мг/дм3 | 5,0 | 0,013 | 0,15 | 4 |
| Органические вещества |
| ДДТ | мг/дм3 | 0,002 | <0,0001 | <0,002 | 7 |
| Линдан (ГХЦГ) | мг/дм3 | 0,002 | <0,0001 | <0,002 | 7 |
| 2,4-Д | мг/дм3 | 0,03 | <0,002 | <0,03 | 3 |
| Обобщённые показатели |
| Водородный показатель | ед.pH | 6-9 | 6,55 | 7,40 | 7 |
| Жёсткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 3,40 | 5,00 | 7 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | <0,01 | <0,02 | 7 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 0,2 | 0,9 | 7 |
| ПАВ | мг/дм3 | 0,5 | <0,015 | <0,03 | 7 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 165 | 487 | 7 |
| Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,25 | <0,001 | <0,002 | 5 |
| Показатели радиоактивности |
| Общая (-активность | Бк/дм3 | 0,1 | 0,02 | 2 |
| Общая (-активность | Бк/дм3 | 1,0 | 0,37 | 0,39 | 2 |
| Радон-222 | Бк/дм3 | 60 |  |  |  |
| Органолептические показатели |
| Запах | балл | 2 | 0 | 5 |
| Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 0,5 | 0,68 | 5 |
| Привкус | балл | 2 | 0 | 4 |
| Цветность | градус | 20 | <5 | 10 | 5 |
| Микробиологические показатели |
| ОКБ | в 100 мл | 0 | 0 | 8 |
| ОМЧ | в 1 мл | 50 | 0 | 8 |
| ТТКБ | в 100 мл | 0 | 0 | 8 |

Реки, в основном, используются для устройства прудов, поливного земледелия, технического водоснабжения и других целей.

Гидрологическую сеть поселения дополняют пруды.

Староисаковский пруд, созданный, как упоминалось выше, на р. Бобровка у западной границы д. Ст. Исаково, занимает площадь в 20 га. В системе данной реки есть еще небольшой пруд (площадью 0,4 га) у свинокомплекса д. Н. Исаково.

На первом притоке р. Бобровка также имеется пруд площадью 0,8 га.

На р. Зябейка у северо-западной границы поселения расположен пруд площадью 1,9 га.

### Климатическая характеристика

Климатическая характеристика Староисаковского сельского поселения приведена по данным метеостанции г. Бугульма.

По многолетним климатическим данным рассматриваемая территория расположена в пределах климатического района IВ и характеризуется умеренно-континентальным климатом с теплым летом и умеренно-холодной зимой.

Средняя температура июля составляет +18,7 0С, средняя температура января –12 0С. (табл. 2.6.2).

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -12,0 | -11,4 | -5,4 | 4,2 | 12,5 | 17,1 | 18,7 | 16,1 | 10,8 | 3,3 | -5,0 | -10,1 | 3,2 |

Средняя месячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) составляет 24,30С. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного периода) составляет – 17,70С.

Количество осадков за год в среднем достигает 527,6 мм (табл. 2.6.3).

Среднее месячное и годовое количество осадков, мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26,5 | 22,7 | 19,0 | 29,7 | 45,0 | 75,6 | 64,4 | 59,0 | 61,9 | 55,1 | 38,2 | 30,5 | 527,6 |

Число дней с осадками > 1,0 мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 105 |
| . 26,5 | 22,7 | 19,0 | 29,7 | 45,0 | 75,6 | 64,4 | 59,0 | 61,9 | 55,1 | 38,2 | 30,5 | 527,6 |

Число дней с осадками >1,0 мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 105 |

## 5. Общая оценка состояния водоснабжения, существующие технические и технологические проблемы

По данным Юго-Восточного Территориального Управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в Староисаковском сельском поселении в качестве источников питьевого водоснабжения используются водозаборные скважины и каптированные родники По данным Юго-Восточного Территориального Управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан основным источником питьевого водоснабжения в Староисаковском сельском поселении являются подземные воды.

Геолого-гидрогеологические условия на водозаборных участках в целом характеризуются как сложные, что обусловлено невыдержанностью мощностей и литологического состава водовмещающих пород и, как следствие, предопределяет типизацию месторождений подземных вод как месторождений ограниченных структур.

В Староисаковском сельском поселении в качестве источников питьевого водоснабжения используются водозаборные скважины, а также каптаж родников в северной части поселения и у с. Анненково

Водозаборы Староисаковского сельского поселения

| Водозабор | Водозаборные сооружения | Величина водоотбора м3/сут | Наличие и срок действия лицензии | Наличие бездей-ствующих скважин | Утвержденные эксплуата-ционные запасы категорий С1 и С2 (м3/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баряшево | 3 скважины 3 каптажа | 2 400 2 200 | - | 3 | 3 250 – С1 7 000 – С2 |
| Родничный | 4 каптажа | 2 500 | - |  |  |

Характеристика водозаборных скважин

| Водозабор | Кол-во скважин | Конструкция скважины: диаметр трубы (мм), интервал установки (м) | Эксплуатиру-емый водоносный горизонт | Величина водоотбора м3/сут | Химический состав воды: Ж-жесткость М-минерализация (г/л), Сl - хлориды SO4 - сульфаты (мг/л) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баряшево | 3 | 324: 0-16 219: 0-100 фильтр | Р2kz2 | 2 400 | Ж-12.6, М-0.6, Cl-226, SO4-34 |

Анализ данных показал, что во все родники поселения разгружаются в пресные гидрокарбонатные кальциево-магниевые и магниево-кальциевые воды с минерализацией 314-767 мг/л (Проект зон санитарной охраны..., 2007). Отметим, что общая минерализация воды родников не превышает допустимую концентрацию, указанную в СанПиН 2.1.4.1074-01.

По общей жесткости и общей минерализации вода подземных источников водоснабжения Староисаковского сельского поселения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения…».

.Имеются два благоустроенных родника для питьевого водоснабжения населения ( как запасные источники в аварийные дни), на территории сельского поселения имеется пять прудов (источники водоснабжения в летний период для животных) В летний период , в жаркие дни, во время массового полива огородов нехватка воды – не ощущается. Через населенные пункты –с. Старое Исаково,  д. . Новое Исаково, д.Сугушла, д.Бакирово, д.Анненково  протекают  речки, воды которых являются источником  для техничечких нужд населению и для  пития животным.

Анализ  проб воды  из  всех  источников водоснабжения показывает, что вода  в системе водоснабжения  Староисаковского сельского  поселения  является  хозяйственно- питьевого  назначения

Обеспеченность водопроводными сетями в всех населенных пунктах сельского поселения – с. Старое Исаково, д. Новое Исаково, д. Сугушла ,д.Анненково, д. Бакирово  составляет 100% В этих населенных пунктах  действуют централизованные системы холодного водоснабжения, обеспечивающие питьевой и хозяйственной водой жилых домов и  организаций, общественных и производственных объектов. Системы горячего водоснабжения отсутствуют. Основными источниками водоснабжения для централизованных систем водоснабжения являются артезианские скважины и каптированные родники.

Система хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопровода единая. .

Территории вышеуказанных населенных пунктов являются эксплуатационной зоной ООО «Бугульма – Водоканал»».

Предоставление услуг водоснабжения осуществляет ООО «Бугульма-Водоканал» с 17.10.2001 года.

Оценка систем водоснабжения (по данным генплана):

- вода в централизованных системах водоснабжение соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- водопроводная сеть имеет удовлетворительное состояние, требуется перекладка отдельных участков сети;

- системы водоснабжения характеризуются низкой аварийностью и незначительными потерями воды;

- эксплуатация систем водоснабжения недостаточно обеспечена материальными ресурсами, на водопроводах отсутствуют системы диспетчеризации и автоматизации управления.

К основным проблемам в секторе снабжения чистой водой можно отнести:

- плохое техническое и финансовое состояние организаций, обеспечивающих водоснабжение (далее водоснабжающие организации), и низкая эффективность этого сектора экономики, выражающаяся в одновременном росте операционных расходов и увеличении износа основных фондов;

- отсутствие четко сформулированной системы государственных обязательств по обеспечению населения чистой водой (требования к качеству воды как продукту питания, качеству воды, поставляемой с использованием систем централизованного водоснабжения), как одной из важных публичных функций органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, в области обеспечения качества жизни человека;

- отсутствие отечественной технологической базы, дефицит технических решений, обеспечению противоаварийной защиты систем водоснабжения, отсутствие технической базы для производства современного оборудования и материалов в объеме, обеспечивающем потребности водоснабжающих организаций;

- большой износ скважин и технологического оборудования на них, как следствие ухудшение качества питьевой воды в связи с коррозией обсадных труб и фильтрующих элементов;

- износ насосов;

- отсутствие установок обезжелезивания;

- отсутствие установок обеззараживания;

- увеличение износа основных фондов, высокий уровень потерь;

- нерациональное водопользование;

- низкая обеспеченность системами водоотведения сельского населения;

- низкая инвестиционная привлекательность отрасли.

В связи с этим необходимы коренные меры по улучшению водоснабжения и обеспечению полного охвата населения централизованным водоснабжением, в том числе путем технического и технологического развития отрасли.

Долгосрочное развитие инфраструктуры водной отрасли не может быть профинансировано за счет текущих доходов организаций водопроводно-канализационного хозяйства или бюджета, необходимы целевые средства.

6. Зоны санитарной охраны

Одной из действенных мер охраны источников питьевого водоснабжения является разработка проектов зон их санитарной охраны и проведение необходимых водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиН 2.1.2.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны включают в себя три пояса.

Первый пояс – зона строгого режима, радиус которого составляет 30-50 м вокруг каждого отдельного каптажа или группы каптажей. Территория первого пояса огорожена колючей проволокой по периметру.

Второй пояс - зона защиты от микробного загрязнения, граница этой зоны располагается на расстоянии, обеспечивающем защиту водозабора от микробного загрязнения. Размер этой зоны рассчитывается исходя из средней продолжительности жизни бактерий в водном потоке (100-400 суток).

Третий пояс – зона защиты от химического загрязнения, граница этой зоны располагается на расстоянии, обеспечивающем защиту водозабора от химического загрязнения.

Расчет II и III поясов санитарной охраны (ЗСО) был выполнен ООО «Гидрогеолог» исходя из условия работы водозабора в стационарных условиях при естественном потоке подземных вод (Проект зон санитарной охраны…, 2007).

Расчетные параметры водозаборов (скважин) и  оценка размеров ЗСО

| Водозабор | Кол-во скважин | Дебит водозабора, м3/сут | Расчетная мощность горизонта, м | Размеры ЗСО по поясам I,II,III (R, м), длина - ширина, площадь ЗСО (S, км2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RI | RII | RIII |
| Баряшево | 3 | 2 400 (7000) | 15 | 30 | 850 - 800 | 4200 - 4000 |

Расчетные параметры водозаборов (родников) и  оценка размеров ЗСО

| Водозабор | Кол-во каптажей | Дебит водозабора, м3/сут | Размеры ЗСО по поясам I,II,III (R, м), длина - ширина, площадь ЗСО (S, км2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RI | RII - RIII | S |
| Баряшево | 3 | 2200 | 50 | 5075- 2450 | 10.2 |
| Родничный | 4 | 2500 | 50 | 3300 - 1800 | 5 |

В нарушение установленных требований в пределах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения находится неканализованная усадебная застройка (д. Анненково), объекты сельскохозяйственного и производственного назначения (фермы, скотомогильник, объекты нефтедобычи и др.).

Из-за отсутствия организованной системы канализования возможно частичное загрязнение подземных вод.

Для поддержания качества подземных и поверхностных вод Староисаковского сельского поселения на должном уровне необходимо соблюдать мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02, проектом зон санитарной охраны водозаборов г. Бугульма и Бугульминского района (2007), а также Распоряжением руководителя исполнительного комитета Бугульминского муниципального района от 11.04.2008 г. № 146 «О зонах санитарной охраны родниковых и подземных вод питьевого назначения в Бугульминском муниципальном районе и г.Бугульма».

Существующая потребность в минимальном количестве воды питьевого качества, которое должно подаваться в период чрезвычайной ситуации по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжения или с помощью передвижных средств (ВСН ВК 4-90), составляет 18879 л (из расчета 31 л/сут на чел.).

Данные о разведанных эксплуатационных запасах вод питьевого значения отсутствуют.

минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. Навоз, как правило, складируется на территории ферм в ямы или отстойники, при наполнении вывозится на поля. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов, что еще больше ухудшает санитарную обстановку.

Однако по материалам «Проекта зон санитарной охраны водозаборов г. Бугульма и Бугульминского района» (2007), концентрации основных нормируемых компонентов в поверхностных водах находятся в допустимых пределах. По составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые, иногда кальциево-магниевые или смешанного катионного состава. Минерализация в подавляющем большинстве проб не превышает 500 мг/л, а в 70 % случаев составляет менее 450 мг/

Режим использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливает СанПиН 2.1.4.1110-02 (табл.7).

Режим использования зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения | В пределах 1-го пояса ЗСО не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается: бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с Управлением Роспотребнадзора по РТ); закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается толькопри использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Также в пределах II пояса запрещается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |

### 6.2. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В результате использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим генеральным планом Староисаковского сельского поселения предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод.

Инженерно-технические мероприятия включают:

- обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- установка компактных очистных сооружений в с. Старое Исаково  производительностью 150-200 куб.м. в сутки в срок до 2018г;.

организация поверхностного стока;

- подключение всей существующей и проектируемой застройки к системам централизованного водоснабжения и водоотведения в срок до 2035 г.;

- строительство ливневой канализации в срок до 2035 г.;

- строительство локальных сооружений на территории ферм;

- осуществление расчистки русел рек в населенных пунктах Старое Исаково, д. Новое Исаково, д. Анненково ,д. Бакирово.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

-контроль качества подземных вод, забираемых водозаборными  скважинами на действующих водозаборах Родничный и Баряшевский .

- организацию зон санитарной охраны существующих и проектируемых источников питьевого водоснабжения;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом;

- соблюдение установленных режимов в  водоохранных зонах, прибрежных защитных и береговых насосах р.р.  Бобровка  и Зябейка

- обеспечение минимальным количеством воды питьевого качества, до 2035 г. которое должно подаваться в период чрезвычайной ситуации по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжения или с помощью передвижных средств (ВСН ВК 4-90) должно составлять 15097 л (из расчета 31 л/сут на 1 чел.).

# 7. Баланс водоснабжения и потребления воды

Основными потребителями воды питьевого качества являются население Староисаковского сельского поселения, промышленные и агропромышленные предприятия, а также общественные, социальные и административные организации.

Нормативное водопотребление для расчетов принимается согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» 200 л на человека в сутки.

Водопотребление из индивидуальных источников водоснабжения – нет данных.

В соответствии с документами территориального планирования, действующими на территории Староисаковского сельского поселения, в связи с изменением численности населения и площади застроенной территории, водопотребление к 2025 году ориентировочно (пропорционально увеличению численности) увеличится на 10 %, к 2035 году на 15% по отношению к существующему значению.

Водопотребление определено по всем видам потребителей: население, расходы воды на содержание животных в личных подсобных хозяйствах и на семейных фермах и комплексах, полив приусадебных участков, пожаротушение.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения пропорционален числу жителей и зависит от степени благоустройства зданий.

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на содержание животных.

Таблица водопотребления Староисаковского сельского поселения на 2015г*

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Число жителей Среднесуточный расход, м3/сут | Макс. сут-ый, м3/сут | Неучтенные расходы (10%), м3/сут | Полив м3/сут | Пожаротушение м3/сут | Итого | Живот.сектор, м3/сут | Всего, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С.Старое Исаково | 86,2 | 93,7 | 8,6 | 120,0 | 54 | 268,8 | 6,3 | 275,1 |
| 2 | Д. Новое Исаково | 14,5 | 15,8 | 1,5% | 96.6 | 54 | 166.6 | 3.0 | 169.6 |
| 3 | Д. Сугушла | 23,7 | 25,8 | 2,4 | 100.6 | 54 | 180,7 | 10.0 | 190.7 |
|  | Аннеково | 4,6 | 5.5 | 0,5 | 25.2 | 54 | 85.2 | 0,5 | 85.7 |
|  | Д.Бакирово | 3,45 | 2,8 | 0,3 | 15,3 | 54 | 73,0 | 0,8, | 73,8 |

*Пр итого                      132,35               143,6        13,3          357,7     270          773,35      20,7         794,05

.

Расходы воды на содержание животных и птиц на животноводческих фермах и комплексах приняты согласно Ведомственным нормам технологического проектирования ВНТП-Н-97, разработанных и утвержденных Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ и составляют:

- для КРС (молодняк) – 30 л/сут,

- для КРС (молочные) – 100 л/сут,

- для КРС (мясные) – 55 л/сут,

- для свиней – 25 л/сут,

- для овец – 5,5 л/сут,

- для лошадей – 60 л/сут,

- куры яичных пород – 0,31 л/сут,

- куры мясных пород – 0,36 л/сут,

- цыплята – 0,27 л/сут,

- гуси – 1,68 л/сут.

Водопотребление на содержание животных на существующее положение

| № п/п | Наименование сельских поселений, нас.пунктов | Наименование хозяйств | Специализация | количествоо голов | Всего водопотребления, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Староисаковское СП |  |  |  |  |
| 1 | Д. Сугушла | ООО "Бугульминская продовольственная корпорация" | Молочное, мясное | 731 | 73 |
| 2 | Д.Новое Исаково | КФХ Рахманов. | птицеводство | 13000 кур, 5000 гусей | 64 |

Противопожарные мероприятия

Пожаротушение предусматривается из водонапорных башен.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение – 10 л/с;

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение – 2.5 л/с.

# 8. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения Староисаковского сельского поселения водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей территории поселения.

Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

В настоящее время разработаны государственные программы: Государственная программа «Чистая вода» для обеспечения населения чистой питьевой водой.

Выполнение мероприятий, заложенных в программы, позволит создать систему эффективного управления в секторе водоснабжения:

- обеспечение долгосрочного финансирования и привлечение частных инвестиций на основе софинансирования частных инвестиций и механизма инвестиционных фондов;

- стимулирование производства отечественного инновационного оборудования;

- реализацию региональных и местных программ в секторе водоснабжения;

- реализацию мероприятий по стимулированию производства инновационного отечественного оборудования в сфере водоснабжения;

- реализацию программ обеспечения чистой питьевой водой важнейших объектов социальной инфраструктуры.

В рамках реализации концепции развития поселения предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. корректировка качества питьевого водоснабжения, в том числе с использованием технологических приемов направленных в первую очередь на обеззараживание, обезжелезивание, деманганацию и умягчение воды;

2. реконструкция и замена сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий до 2020г;

3. строительство сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий до 2025г;

4. Оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации.

Нормативными документами в области охраны источников водоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

разработка проектов зон санитарной охраны (далее – ЗСО) подземных источников водоснабжения (каптированных родников), по результатам которых необходимо обеспечить строгое соблюдение охранных режимов в ЗСО, организованных в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

соблюдение установленных режимов в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах поверхностных водных объектов.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

ЗСО организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

определение границ зоны и составляющих ее поясов;

план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

правила и режим хозяйственного использования территории ЗСО.

В отсутствии проекта ЗСО размер первого пояса ЗСО принимается 30 метров, второго пояса ЗСО 50 метров.

Отсутствующий или некорректно разработанный проект ЗСО может повлечь наложение административного штрафа на должностные лица.

При составлении проектной документации по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения необходимо обеспечение ряда мероприятий:

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев.

2. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания, расположенные в пределах 1 пояса ЗСО, должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО, с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

4. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

5. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

6. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита проектируемому.

При составлении проектной документации по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников водоснабжения необходимо обеспечение ряда мероприятий:

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с ТУ Роспотребнадзора по Республике Татарстан, органами и учреждениями экологического и геологического контроля.

3. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения (по согласованию с ТУ Роспотребнадзора по Республике Татарстан, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля).

4. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиН «Охрана поверхностных вод от загрязнения».

5. В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения выполнению подлежат следующие дополнительные мероприятия (СанПиН 2.1.4.1110-02):

запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

запрещается применение удобрений и ядохимикатов;

запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции.

6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

9.  Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2020 и 2025г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитываются:

-        особенности территории строительства;

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

10. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В соответствии с Долгосрочной целевой программой «Улучшение водоснабжения и водоотведения населения Республики Татарстан на период 2012-2015 годы и перспективу до 2020 года» целями развития централизованных систем водоснабжения являются:

обеспечение населения чистой питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-эпидемиологическим правилам, а также требованиям гигиенических нормативов;

достижение надежности и ресурсной эффективности систем водоснабжения и водоотведения;

формирование условий для жилищного строительства путем создания и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Для оценки достижения поставленных целей устанавливаются следующие показатели эффективности:

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям – не более 10%;

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям – не более 5%;

доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене не более 19%;

доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене – не более 21 %;

число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод – не более 96 аварий в год на 1000 км сетей;

объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения – до 99,5% в общем объеме сточных вод;

доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения – до 15,5%.

11. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

Канализационными сетями с. Старое Исаково на _80____ %,  в остальных населенных пунктах Староисаковского сельского поселения системы централизованного водоотведения отсутствуют, сетями канализации оборудованы единичные дома секционного типа, сбор жидких бытовых отходов осуществляется в индивидуальные колодцы, жители пользуются также выгребами и надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Очистных сооружений  в населенных пунктов Староисаковского СП не имеется

К территориям Староисаковского сельского поселения,  не охваченным централизованным водоотведением, относятся: д. Новое Исаково, д. Сугушла, д. Анненково, д. Бакирово.

Отсутствие организованной системы канализования являться причиной поступления загрязняющих веществ в подземные воды.

Для поддержания качества подземных и поверхностных вод Староисаковского сельского поселения необходимо на должном уровне соблюдать мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02, проектом зон санитарной охраны водозаборов г. Бугульма и Бугульминского района (2007), а также Распоряжением руководителя исполнительного комитета Бугульминского муниципального района от 11.04.2008 г. № 146 «О зонах санитарной охраны родниковых и подземных вод питьевого назначения в Бугульминском муниципальном районе и г.Бугульма».

Существующая потребность в минимальном количестве воды питьевого качества, которое должно подаваться в период чрезвычайной ситуации по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжения или с помощью передвижных средств (ВСН ВК 4-90), составляет 80166 л (из расчета 31 л/сут на чел.).

Состояние поверхностных вод

В настоящее время наблюдения за состоянием поверхностных вод в Бугульминском муниципальном районе ведутся только по р. Дымка, р. Зай и р. Степной Зай. По рр. Бобровка и Зябейка, протекающим по территории Староисаковского сельского  поселения, данные отсутствуют (письмо ГУ «УГМС Республики Татарстан»).

Источниками загрязнения водных объектов являются неочищенные и недостаточно очищенные коммунальные стоки предприятий, объектов животноводства, жилой застройки. Так, канализационные стоки в большинстве населенных пунктов Староисаковского поселения поступают в выгребные ямы.

Загрязнение рек происходит от животноводческих ферм, складов, летних лагерей скота, которые находятся в непосредственной близости от водотока. Загрязнение проявляется в повышенных содержаниях нитратов, нитритов, реже хлоридов и сульфатов.

Таблица 2.7.6

Показатели  водоотведения животноводческих хозяйств Староисаковского сельского поселения

(ОАО «Институт «Татводпроект»)

| Наименование населенных пунктов | Наименование хозяйств | Специали-зация | Водоотведение, м3/сут | Всего водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бакирово | ООО «Бугульминская Продкорпорация» | Молодняк Молочные Мясные | 0,28 10,32 0,60 | 11,20 |
| Новое Исаково |  | Свиньи | 14,00 | 14,00 |
| Сугушла |  | Молодняк Молочные Мясные | 0,46 12,90 0,18 | 13,54 |

К загрязнению рек приводит и несоблюдение сельскохозяйственными предприятиями противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашке земель территорий, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. Навоз, как правило, складируется на территории ферм в ямы или отстойники, при наполнении вывозится на поля. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов, что еще больше ухудшает санитарную обстановку.

Однако по материалам «Проекта зон санитарной охраны водозаборов г. Бугульма и Бугульминского района» (2007), концентрации основных нормируемых компонентов в поверхностных водах находятся в допустимых пределах. По составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые, иногда кальциево-магниевые или смешанного катионного состава. Минерализация в подавляющем большинстве проб не превышает 500 мг/л, а в 70 % случаев составляет менее 450 мг/

# 12. Балансы сточных вод в системе водоотведения

Сведения о фактическом объеме и составе сточных вод отсутствуют.

13. Прогноз объема сточных вод

Прогноз сточных вод должен быть определен проектно-сметной документацией очистных сооружений с учетом прогнозируемого прироста населения на 10% и увеличением нормативной потребности водопотребления на 15-20%

14. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть: проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно:

- из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока;

- из-за малой плотности застройки;

- из-за сложного рельефа местности.

Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды могут использоваться для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок должен производиться системой открытых каналов и лотков.

15. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Стоимость строительства объектов систем водоотведения будет определяется в соответствии с проектно-сметной документацией.

16. Картографические материалы

Перечень картографических материалов:

- Схема водоснабжения Староисаковского сельского поселения.

Фрагмент 1. село Старое Исаково

- Схема водоснабжения Староисаковского сельского поселения.

Фрагмент 2. Д. Новое Исково

- Схема водоснабжения Староисаковского сельского поселения.

Фрагмент 3. Деревня Сугушла

- Схема водоснабжения Староисаковского сельского поселения.

Фрагмент 4. Деревня Аннеково

- Схема водоснабжения Староисаковского сельского поселения.

Фрагмент 4. Деревня  Бакирово

# Footnotes

В соответствии со СНиП 23-01-99, в случае отсутствия в таблицах СНиП данных для района строительства значения климатических параметров следует принимать равными значениям климатических параметров ближайшего к нему пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными условиями (удаление пункта от района строительства  - не более чем на 50 км).

# Text boxes

2015

Схема водоснабжения и водоотведения Староисаковского сельского поселения       Бугульминского  муниципального района    на период до 2025 года